长沙农村商业银行股份有限公司

重要物品管控系统及配套硬件

采购项目需求书

运营管理部

2021年07月

目 录

1 引言	2

1.1 背景	3

1.2 项目概况	3

1.3 总体思路	4

1.4读者对象	4

1.5 定义	4

2 总体业务需求	4

2.1 业务目标	4

2.2 项目范围及局限性	5

2.3 功能树	6

2.4 业务功能需求	6

2.4.1 机构、用户、角色	6

2.4.2 渠道支持及终端分布	7

2.4.3 业务功能需求清单	7

2.5 报表需求	10

2.6 系统关联需求	10

2.6.1关联系统	10

2.7.硬件设备及耗材需求	11

3 总体技术需求	12

3.1 系统总体要求	12

3.2 系统架构要求	13

3.3 系统性能要求	14

3.4 系统兼容性要求	15

3.5 系统安全要求	16

3.6系统部署要求	17

3.7系统对接要求	18

3.7.1 行内接口	18

3.8系统测试需求	18

3.9 知识转移要求	19

3.10知识产权要求	20

- 1 引言

  - 背景

随着我行业务的迅猛发展，客户数量日益增多，业务品种不断丰富，业务量不断增长，导致网点重要物品的使用、保管、交接等环节存在管理难度大、成本高、刚性控制难的问题，同时具有较大安全隐患，容易引发道德风险和操作风险，具体表现在以下2个方面。

（1）管理流程不规范，风险隐患较大

目前全行各网点的重要物品根据自身情况进行存储保管，部分网点管理制度和流程停留在文件层面，缺乏科技支撑，无法对重要物品进行权限和过程管理，无法实现重要物品实物和信息的同步匹配，物品丢失、被盗、调包等风险隐患较大。

（2）管理手段落后，工作效率较低

目前全行各网点的重要物品管理以手工登记台账为主，网点人员需耗费大量精力进行人工登记，效率低下、费时费力，同时也增加了审计稽核部门的工作量和工作难度。

1.2 项目概况

为切实防范网点重要物品管理过程中重要环节的安全隐患，减少手工登记等人工操作，重要物品管控系统项目将物联网、生物识别、RFID等关键技术模块集成应用，引进智能保管柜硬件设备，加强网点业务所需的重要物品管理，构建系统有控制、使用有记录、管理有规范、检查有手段的重要物品刚性监控管理机制。该系统能实现从资料、凭证的入库、借阅、归还、盘点、销毁等环节的闭环式管理；自动保存记录数据，实现资料全生命周期的信息化管理；资料精准定位，大大降低管理成本；实现无序存放，有序管理，高度智能化，提高工作效率。

1.3 总体思路

通过应用物联网、生物特征识别及RFID射频识别等信息技术手段，集成接入智能保管柜、标签等硬件设备建设全行统一的重要物品管控系统，实现对全行各网点印鉴卡、印章、对公账户资料、抵质押品、自助设备钥匙、移动终端/电子挎包等重要物品的出入库、物品交接、借阅/归还、查找等全生命周期的管理，降低重要物品丢失、被盗等内控风险，减少重要物品频繁交接、手工登记等大量手工劳动，提高管理工作效率，通过整合网点管理中的人和物，实现信息流和物流的同步，提升我行重要物品管理的标准化、数字化和智能化水平。

1.4读者对象

立项参会行领导，运营管理部、信息技术部、授信审批部等项目建设管理相关同事，参与系统招标相关厂商。

1.5 定义

（1）电子标签（RFID）

全称为Radio Frequency Identification，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

（2）物联网技术

物联网技术是一种传感器技术，是一种融合了无线射频技术和嵌入式技术为一体的综合技术。

- 2 总体业务需求

2.1 业务目标

（一）总目标

（1）建设全行统一的重要物品管控系统。

基于我行现有的业务系统和统一的机构、柜员、权限等参数管理，接入智能保管柜、RFID打印机（选配）等硬件设备，建立一套全行统一的重要物品管控系统，管理全行各网点重要物品，同时对外提供开放的API接口，为其他业务系统接入提供重要物品全生命周期管控能力，可兼容多家品牌智能保管柜等硬件设备。

（2）引进重要物品智能保管柜等硬件设备。

- 重要物品智能保管柜通过应用生物特征识别、RFID射频识别和物联网等技术，接入重要物品管控系统，实现网点开柜人员身份认证和权限校验、重要物品实物和信息同步、物品自动盘点等智能化功能。引进定制化的智能保管柜，并逐步在全行各网点有序推广，能有效防范重要物品运营风险。

（二）阶段性目标

按照“总体规划、分步实施”的指导原则，计划分两阶段实施系统建设：

一阶段业务目标（2021年7月至2021年11月）

（1）搭建全行统一重要物品管控系统

（2）引进智能保管柜并在网点试行使用

二阶段业务目标（2021年12月至2022年6月）

（1）在全行各网点有序推广重要物品管控系统和智能保管柜

（2）实现系统和行方账户管理、押品管理等管理系统对接

2.2 项目范围及局限性

（1）本项目中的重要物品管理管控平台指应用软件系统以及配套的集成、运维等服务；系统集成部署需要的计算、存储、网络等硬件设备不包含在本项目范围；

（2）本项目中引进的重要物品智能保管柜需要根据各网点场地情况及排放位置后确定保管柜的尺寸大小和智能组件模块。

2.3 功能树

2.4 业务功能需求

2.4.1 机构、用户、角色

（1）机构和用户

系统用户基本架构为三级，第一层级为总行，设置系统管理员及操作员，可进行参数管理、系统配置、报表统计维护等，可查询全行重要物品管理情况和操作日志；第二层级为一级支行，设置操作员，可查询一级支行辖内网点重要物品管理情况和操作日志，第三层级为二级支行（网点），设置操作员、审批员，可以在系统进行流程操作，查询本网点重要物品管理情况和操作日志。对接统一用户管理平台，同步全行机构和用户信息。

（2）角色及权限

涉及运营条线二级支行、一级支行、总行运营管理部和其他业务管理部门员工角色和权限，在项目启动后，根据流程和制度及试点情况进行完善。

2.4.2 渠道支持及终端分布

支持PC端、智能保管柜液晶屏和移动OA端等；

（1）智能保管柜液晶屏应该实现指纹登录、开柜和存取物品等功能；

（2）移动OA端通过调用系统提供的API接口，实现物品领用移动审批功能。

2.4.3 业务功能需求清单

（1）PC端功能清单

| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设置 | 机构管理 | 同步或者配置接入系统的支行机构信息。 |  |
| 2 |  | 员工管理 | 同步或者配置使用系统的员工用户信息。配置员工用户的角色和操作权限。 |  |
| 3 |  | 网络管理 | 配置和管理某机构接入的智能保管柜信息；具备智能柜和系统连通性验证功能。 |  |
| 4 |  | 接口管理 | 查询重要物品管控系统和其他系统实时接口通信情况。 |  |
| 5 |  | 物品种类管理 | 配置和管理需要纳入智能柜管理的重要物品种类信息管理。支持按种类设置管理权限。 |  |
| 6 |  | 登录管理 | 可同时支持密码和至少一种生物识别方式如指纹、人脸等进行系统登录。 |  |
| 7 |  | 流程设置 | 支持按机构和物品维度自定义设置重要物品领用审批流程。通过和智能保管柜实时通信，实现只有当物品领用审批通过，现场双人授权复核认证通过后，才能开柜领用物品。 |  |
| 8 | 流程管理 | 物品建档 | 物品电子档案创建 |  |
| 9 |  | 物品入库 | 物品贴码关联、分配地址、物品存放操作 |  |
|  |  | 物品领用与归还 | 创建物品领用任务，实现物品的精确定位，设定物品最长归还时间。支持物品跨支行领用和归还。 |  |
| 10 |  | 物品出库 | 创建出库任务，完成物品出库操作，分临时出库和永久出库。 |  |
| 11 |  | 标签变更 | 更换物品RFID标签后，进行标签编码和信息的同步。 |  |
| 12 |  | 物品盘点 | 通过和智能保管柜实时通信，人工触发核对系统管理的物品信息和智能柜物品信息的一致性。 |  |
| 13 | 预警管理 | 预警规则定义 | 自定义预警规则及其预警阀值。 |  |
| 14 |  | 信息推送 | 支持通过短信、OA等渠道向相关责任人推送信息 |  |
| 15 |  | 离线预警 | 智能保管柜在一定时间段内和管控系统失去通讯连接，系统触发预警。 |  |
| 16 |  | 领用错误预警 | 智能保管柜物品领用和归还后触发自动盘点，和物品管控系统审批领用信息不一致触发预警。 |  |
| 17 |  | 逾期归还预警 | 物品领用后超过审批时限，逾期未归还到保管箱，触发系统预警。 |  |
| 18 | 报表查询 | 操作日志查询 | 支持按机构和用户等维度，查询一段时间内的用户操作日志。包括物品的出入库情况、标签变更情况。 |  |
| 19 |  | 物品信息查询 | 支持多维度查询智能柜存量物品信息。支持表格或者曲线图等形式，汇总统计和展示一定时间段，各网点机构相关物品出入库次数的变化。 |  |
| 20 |  | 报表统计 | 提供总行、网点所需要的报表 |  |

(2)智能保管柜液晶终端功能清单

智能保管柜配套嵌入液晶终端，实现和重要物品管控系统通讯对接，包括功能清单如下：

| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 配置管理 | 配置设备所属机构及其IP网络信息，接入重要物品管控系统。 |  |
| 2 |  | 通讯管理 | 验证设备和后台重要物品管控系统的通讯连接情况。 |  |
| 3 |  | 语音播报 | 支持智能保管柜终端操作，语音播报提示。 |  |
| 4 |  | 信息同步 | 支持智能保管柜在离线状态下进行的物品操作信息，在线恢复后同步到后台物品管理系统 |  |
| 5 | 登录管理 | 生物识别登录 | 默认至少支持指纹、静脉、人脸及活体检测等一种生物识别方式实现系统登录 |  |
| 6 |  | 密码方式登录 | 特殊人员支持按密码方式登录系统 |  |
| 7 | 物品管理 | 物品查询 | 根据指定的物品编码，显示物品所在位置信息 |  |
| 8 |  | 审批领用 | 支持按审批单号，领用指定的重要物品，领用完成后触发保管柜自动盘点功能。 |  |
| 9 |  | 审批归还 | 支持按审批单号，归还指定的重要物品，归还完成后触发保管柜自动盘点功能。 |  |
| 10 |  | 授权领用 | 支持按物品类别的设置，直接授权领用某类物品，领用完成后触发保管柜自动盘点功能。 |  |
| 11 |  | 授权归还 | 支持按物品类别的设置，直接授权归还某类物品，领用完成后触发保管柜自动盘点功能。 |  |
| 12 | 预警管理 | 预警播报 | 智能保险柜自动盘点之后出现和审批领用的信息不一致或者授权物品类别冲突等进行语音报警。 |  |
| 13 |  | 预警解除 | 提供人工解除语音报警。 |  |

- 移动OA功能清单

重要物品管控系统不再重新开发移动端APP，通过API接口开放的方式，在移动OA上新增重要物品领用归还审批、逾期提醒等流程，实现移动领用审批。

2.5 报表需求

根据2.4.3提及的PC端功能清单，设计相应的报表，待需求分析、详细设计阶段完善。

2.6 系统关联需求

  - 2.6.1关联系统

OA系统、大数据平台、统一消息平台、统一用户平台、账户管理、押品管理等系统；

    - 1、关联系统描述

（1）OA系统：长沙农商银行OA系统是一套行内员工使用频次最高、人员信息、组织架构信息更新最及时的流程化办公管理软件。

（2）大数据平台：全行统一的数据分析、挖掘、处理平台。

（3）统一消息平台：全行统一的对接三大通信运营商的短信平台。

（4）统一用户平台：本行统一的管理机构和员工的平台。

（5）账户管理系统：全省在建的账户管理系统。

（6）押品管理系统：本行拟建的统一的押品管理系统。

（7）其他业务管理系统：人行、省联社及我行与重要物品相关的系统。

    - 2、关联功能描述

- （1）OA系统：嵌入重要物品领用审批。

- （2）大数据平台：向大数据平台实时或者T+1供数，由大数据平台同一加工和处理，供数据应用系统使用。

（3）统一消息平台：重要物品管控系统相关预警系统通过短信网关平台向关联责任人发布短信预警提醒。

（4）统一用户平台：提供组织架构及员工信息。

（5）账户管理系统：重要物品管控系统提供物品管理接口，供对公账户管理系统调用，实现重要物品管控和对公账户管理流程相融合。

（6）押品管理系统：重要物品管控系统提供物品管理接口，供押品管理系统调用，实现重要物品管控和押品管理流程相融合。

（7）其他业务管理系统：重要物品管控系统应支持对接人行、省联社及我行与重要物品相关的系统，实现重要物品信息的共享及数据传输。

详细信息待进行需求分析，详细设计阶段完善。

2.7.硬件设备及耗材需求

2.7.1柜体要求说明

| 序号 | 类型 | 序号 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 1 | 柜体规格及建设标准：柜体整体设计应符合 QB/T 1097-2010 钢制文件柜标准要求。柜体材质：1.5mm 冷轧钢板 |
|  |  | 2 | 柜体尺寸900*400*1800mm，柜体中单元格可以按不同物品尺寸个性化定制； |
|  |  | 3 | 柜体分不同的单元格，且单元格为单独开立的门； |
|  |  | 4 | 每个单元格均设置柜号标识及自动开箱提示灯。能实现物品的精准定位至3-5CM范围内； |
|  |  | 5 | 远程控制开箱柜门自动开启装置。 |
|  |  | 6 | 柜体支持指纹/指静脉或人脸验证； |
|  |  | 7 | 柜体配备应急钥匙，在断电断网情况下能紧急打开柜体； |
|  |  | 8 | 单元格尺寸分布： （1）超大格：，约600（宽）*310（高）*370（深）（单位：mm）能容纳15寸笔记本电脑及电脑背包： （2）大格：约450（宽）*310（高）*370（深）（单位：mm），能容纳约80份档案 （3）中格：约300（宽）*100（高）*370（高）（单位：mm），能容纳PAD、手持PDA、平板等； （4）小格：约130（宽）*100（高）*180（高）（单位：mm），能容纳钥匙、印章等实物； |
|  |  | 9 | 其他要求：文档和其他设备之间存在物理隔离；实现物品独立存放，统一管理；柜体与外部有电源和网线连接，柜内设计有专用走线孔，天线与内部空间加隔板物理隔离；柜内布线安全、简洁、防火隔离；可根据需要加载电控锁、密码锁或机械锁。 |
|  |  | 10 | 柜体含控制单元，集成操作、控制于一体，配备14寸彩显触摸屏，支持多点电容触控； |
|  |  | 11 | 5年硬件基本维保，3年软件升级。 |
| 2 | 配件材料及数量（标配） | 12 | 桌面式读写器；1个 |
|  |  | 13 | RFID档案标签：200个 |
|  |  | 14 | RFID钥匙标签：10个 |
|  |  | 15 | 柔性抗金属标签（耗材）：5个 |
|  |  | 16 | 5年硬件基本维保，3年软件升级。 |
| 3 | 配件选配材料（选配） | 17 | 桌面式读写器：需具有出库、入库、批量读写、防串读、盘点、提醒、同步数据、识别芯片、注销登录等功能。 |
|  |  | 18 | RFID档案、钥匙、抗金属等标签：RFID芯片需具有唯一的身份信息加密标识。 |
|  |  | 19 | RFID钥匙标签：RFID芯片需具有唯一的身份信息加密标识。 |
|  |  | 20 | 柔性抗金属标签（耗材）：RFID芯片需具有唯一的身份信息加密标识。 |
|  |  | 21 | 防拆袋/档案袋（能容纳A4纸大小）：应防潮、防霉、防渍、防虫咬等；包装袋所有的粘缝处均应粘接结实，特别是开窗式包装袋的开窗部位，必须保证不能从开窗处取出代保管品；包装袋封口的拆封只能采取破坏性措施。 |

- 3 总体技术需求

3.1 系统总体要求

- 开发过程须充分考虑到先进性要求，包括但不限于以下方面：

- （1）系统要具有高效性、开放性、可扩展性、前瞻性、高可用性，保证运行流畅且操作方便；

- （2）系统性能要满足处理海量数据和大并发量交易的要求；

- （3）系统功能要支持业务需求的快速开发实现；

- （4）系统安全性要满足信息系统安全等级保护的相关要求；

- （5）系统要保存所有交易数据，保存形式和保存期限要符合招标人数据保存标准；

- （6）系统要便于我行或第三方维护，系统相关开发和升级改造文档要齐全；

- （7）系统要具有全面整体设计方案和网络及软硬件配置建议方案。

3.2 系统架构要求

- （1）项目组要提供详细的系统技术方案，内容包括但不限于设计原则、系统集成能力说明、系统稳定可靠性说明、系统安全性说明、系统运行效率的描述、系统管理说明、接口方案、数据整合方案、测试方案、验收方案、上线运行方案、辅助系统需求说明等等，及其他需要关注的内容；要求提供明确的系统版本号及实现方式（B/S或C/S），列出系统具体的模块及功能；

- （2）项目组要按照国际标准、国家标准或行业标准，利用先进的软件设计方法论、设计模型和数据模型，进行符合工业标准和金融行业规范的系统开发；

- （3）系统架构要分层清晰、健壮高效，能够适应招标人整体架构要求，通讯处理应与业务处理逻辑分离，具有快速的响应速度、良好的并发支持能力和交易完整性的保障机制；

- （4）系统架构要具有良好的扩展性和高复用性，采用组件化、参数化、模块化和弹性化设计，保证软件系统架构易于改造和扩展，满足新业务功能的不断扩充，系统扩充保证不影响系统的各种原有功能；

- （5）系统设计要充分集成和兼容现有软、硬件环境，不影响我行既有软件、网络和硬件系统的性能和安全；

- （6）系统使用的第三方产品，应说明该产品的性能、产地等并给出具体的性能指标说明或不同产品的对比，如并发用户数、稳定性、扩展性等；

- （7）系统设计需要支持我行的统一身份认证等；

- （8）系统设计需要支持我行的统一用户登录等。

3.3 系统性能要求

- （1）系统要支持灵活的部署方式，要支持按不同类型的业务、不同的核心服务器等多种方式进行部署；

- （2）系统要具有较高的可靠性和持续使用能力，保证全年7×24小时稳定运行，支持同时在线用户峰值不少于【1000】，并发数不低于【100】，登录响应时间不超过【3】秒，一般查询操作响应时间不超过【0.5】秒，复杂查询操作响应时间不超过【3】秒，系统响应时间最长不超过【5】秒，批处理时间不超过【2】分钟。系统设计要按照每年业务量增加【10%】，考虑未来【3】年的发展空间。；

- （3）在不考虑外部系统耗时和网络延迟时，系统平均交易响应时间（系统自收到业务请求至处理完毕返回所须的平均时间）要小于300毫秒，在交易并发峰值情况下，系统平均交易响应时间要小于500毫秒；

- （4）在满足交易响应时间要求的前提下，系统的实时联机业务所能提供的并发交易数量（同一时刻由系统处理的交易数量）峰值要大于100笔/秒，满足招标人未来3年内的业务发展需要；

- （5）在满足交易响应时间和并发交易数量的前提下，系统的交易成功率（成功交易数占总交易数的比例）要达到99.99%，保证系统的稳定运行；

- （6）在满足交易响应时间和并发交易数量的前提下，系统的交易正确率（处理和数据完全正确的交易数占成功交易数的比例）要达到100%；

- （7）为了保证系统能够正常、稳定运行，系统在业务最高峰时的推荐配置计算资源占用率（CPU占用率和内存占用率）要小于60%；

- （8）项目组要提供性能压力测试计划和验收标准，以及测试方案、环境、工具和调试策略（相应的报告文档），并负责完成压力测试，确保系统满足上述性能容量要求。

3.4 系统兼容性要求

- （1）项目组要充分利用我行的现有软硬件及网络基础环境，根据应用和数据的性能、安全、存储等各方面要求，规划设计整个系统运行所需的软硬件及网络环境方案；

- （2）系统要符合我行的现有软硬件基础环境（包括但不限于服务器、操作系统、数据库、中间件等）使用标准，具备开放性、通用性、标准性的特点，要使用业界主流产品，并支持和兼容国产化；

- （3）系统web端需要兼容主流浏览器，如chrome、IE、firefox等；

- （4）系统的移动端需要兼容移动端的主流浏览器，系统的移动端需要兼容IOS、安卓手机操作系统；

- （5）系统支持的服务器要包括IBM、HP等小型机和PC Server及国产化同类产品，如不支持应由项目组确保兼容性；

- （6）系统支持的操作系统要包括AIX、HP-UX、Linux等操作系统及国产化同类产品，如不支持应由项目组确保兼容性；

- （7）系统支持的数据库要包括Oracle、DB2、Informix等主流数据库及国产化同类产品，如不支持应由项目组确保兼容性；

- （8）系统支持的中间件要包括WAS、WebLogic、Tomcat等中间件及国产化同类产品，如不支持应由项目组确保兼容性。

3.5 系统安全要求

- （1）如系统有模块需实现加密功能，系统要支持DES、3DES等加密算法，要支持国密算法；

- （2）能够提供详细有效的系统运行和用户（渠道）使用日志，便于对故障、事件和错误等进行分析和定位，方便事件处理和解决；

- （3）提供系统实时监控，系统出现异常时能及时预警、报告等功能；

- （4）根据我行提供的网络拓扑设计图及计划配置的安全设备，项目组要在此基础上组织实施完整的安全保障解决方案，并要保障我行的现有系统安全；

- （5）项目组要保证在软件需求分析阶段，根据我行的软件安全性需求，进行具体的安全性功能设计，以落实安全性需求的实现；

- （6）项目组要保证在软件编码阶段,落实我行相关安全规范要求，确保软件代码层面的安全性；

- （7）项目组要保证在软件测试阶段，针对我行的安全需求及安全设计内容，进行相关测试，并针对发现的问题进行整改，确保我行的安全需求及安全设计均有效实现；

- （8）项目组要保证在软件上线阶段，对前期各阶段的安全相关成果进行评审，在系统上线前，要对整个系统进行安全渗透性测试，并针对发现的问题进行整改，确保各类软件系统的顺利上线及后续的安全运行；

- （9）系统要运行稳定，提供连续可靠的服务，具有多级安全保密、权限控管机制；

- （10）项目组要将安全思想贯穿于整个系统设计中。

3.6系统部署要求

- （1）项目组要提供详细的实施方案，包括但不限于项目管理、项目组成员及职责、分期实施计划等,系统安装、调试、试运行到验收期间的工作进度、发现的问题及解决方法均要记录在工作日志上，经项目负责人签字后各自保留一份；

- （2）项目组要承担软件部署规划、结构设计、系统所有的开发（包括由于需求变更导致的开发）、测试、故障诊断、完善工作。部署生产环境、功能测试环境和性能测试环境，针对性能测试结果，进行现场调优工作（如系统调优、中间件调优、数据库调优等）；软件的功能开发及测试要根据需求变更进行调整，系统开发测试过程要遵循《IT系统开发代码规范与安全标准》和《IT系统测试标准》；

- （3）项目组负责协调、配合系统设备及相关软硬件的安装调测工作，并解决发现的质量及性能等有关问题。在软件开发过程中出现问题，要在24小时内将处理意见及解决办法上报至管理层。系统测试和验收要符合测试及验收标准；

- （4）在系统建设全过程加强对各类科技风险的防范，严格按照相关监管部门风险管理的相关要求进行系统建设，全过程各环节的风险能有效控制；

- （5）项目组要签署保密协议并严格执行保密协议，保证针对项目实施涉及技术资料及内部信息不外泄；

- （6）项目组要提供数据容量规划咨询，设计系统数据备份和恢复策略，在系统中提供手动和自动两种数据备份方式，当系统发生异常时可对数据进行恢复。

3.7系统对接要求

3.7.1 行内接口

- （1）项目组要负责对接我行内部的相关系统，配合相关业务对接工作，支持与其相关系统之间的数据交换等；

- （2）系统接口规范要满足系统对我行系统的有效、无缝接入，要具有对软件系统运行的监控测试手段，能够有效支持与其它相关系统之间的数据交换；

- （3）系统接口规范要该满足对数据一致性的要求，即在任何异常和故障情况下，一个交易对数据库的所有更新或是全部完成，或是没有执行，不能有中间结果，保证交易的完整性；

- （4）在系统升级时，能提供最大程度上的软、硬件投资保护；

- （5）确保交易的快速开发过程的质量和效率；

- （6）系统上线运行后，项目组要按照我行的需求开发必需的接口供其他系统使用，直到满足验收要求。

3.8系统测试需求

| 测试大类 | 解释 | 测试细类 | 是否进行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统测试 | 对已经集成好的软件系统进行彻底的测试，以验证软件系统的正确性和性能等能满足其规约所指定的要求，检查软件的行为和输出是否正确并非一项简单的任务，它被称为测试的“先知者问题”。因此，系统测试应该对照测试计划进行，其输入、输出和其他动态运行行为应该与软件规约对比。 | 功能测试 | 是 |
|  |  | 性能测试 | 是 |
|  |  | 随机测试 | 是 |
| 验收测试 | 验收测试旨在想软件的购买者展示该软件系统是否满足其用户的需求。它的测试数据通常是系统测试的测试数据的子集。 | 验收测试 | 是 |
| 回归测试 | 回归测试是在软件的维护阶段，对软件进行修改之后进行的测试。其目的是检验对软件进行的修改是否正确。这里，修改的正确性有两重含义：一是所作的修改达到了预定目的，如测试得到改正，能够适应新的运行环境等等；二是不影响软件的其他功能的正确性。 | 回归测试 | 是 |
| Alpha测试 | 在系统开发接近完成是对应用系统的测试：测试后，仍然会有少量的设计变更。这种测试一般由最终用户或其他人员完成，不能由程序员或测试员完成。 | Alpha测试 | 是 |
| Beta测试 | 当开发和测试根本完成时所作的测试，而最终的错误和问题需要在最终发行前找到。这种测试一般由最终用户或其他人员完成，不能由程序员或测试员完成。 | Beta测试 | 是 |

3.9 知识转移要求

- （1）项目组要确保在系统开发和建设中所提供的培训是全面而系统的，培训的主要对象是系统的使用者和技术支持人员；

- （2）对相关人员的培训要为我行认为需要的所有培训（包括但不限于系统业务使用培训、技术运维培训），每项培训的受培训人员不少于三人，培训时间不少于三天；

- （3）培训要保证技术人员掌握系统的设计思想、整体架构，具备独立的系统设计、应用开发以及系统运维和管理能力，保证技术人员全面掌握系统开发和维护方法且能够独立操作。

3.10知识产权要求

在项目实施期间，项目组要通过培训、研讨等方式，提升项目管理及运用能力。

项目组须提供本项目所涉资料包括但不限于：

（1）所有说明文档：包括但不限于需求规格说明书、设计说明书（包括系统架构设计、概要设计、详细设计）、数据库设计说明书、测试计划、测试用例（SIT）、测试报告、系统安装手册、用户操作手册、系统维护手册（包含系统监控部分）、系统切换演练方案、上线方案等；

（2）相关工具：包括但不限于开发工具、编译工具、部署工具等，我行根据以上提交的文档可以独立完成环境的搭建；

（3）本项目产品须不得有任何时间期限、容量、用户数量、功能等其它限制的license授权许可。

（4）与本项目有关的其他资料。

项目组提交的所有文档、工具、授权码或授权文件（若有）需经验收通过，且本项目所有文档、授权码或授权文件（若有）等必须在指定期限内全部提交。

知识产权要求包含以下内容：

核心技术文档；

系统开发所需的全部文档资料；

系统实施过程中形成的各类文档。

项目组需提交一套可保存的、并容易查阅的中文文档，文档要求以纸质和电子格式提供，文档内容包括但不仅限于：

- 项目实施工作说明书；

需求说明书；

整体实施架构设计说明书；

概要设计、详细设计说明书；

数据库设计说明书；

操作使用手册、安装手册、维护手册；

测试计划、测试用例、测试报告；

数据移植方案、对外接口方案、上线方案说明；

命名规范、软件质量管理标准、信息安全规范、编程规范、应用接口规范等；

业务流程文档；

二次开发相关资料和文档；

培训相关资料和文档。

对于项目实施阶段目标设定的文档交付物，将作为本阶段工作完成的标志之一。对于文档交付物的描述要包含但不限于：各个阶段名称、阶段目标、交付物描述、形式（即文件、演示文稿、软件系统等）、建议的接受标准、阶段负责人等。

项目组要提供“知识产权要求”中的所有资料和文档并通过审核。